## Slide 1: 视觉边缘检测系统的设计与实现
广州大学
蒋宇 叶明辉

## Slide 2: 实验设计

## Slide 3
整体流程图

## Slide 4
具体流程图

## Slide 5: 光源选型
高角度照射：在一定工作距离下，光束集中、亮度高、均匀性好、照射面积相对较小。
低角度照射：对表面凹凸表现力强。
垂直照射：照射面积大、光照均匀性好、适用于较大面积照明。
半球积分照明：360度底部发光，通过碗状内壁发射，形成球形均匀光照。

## Slide 6: 光源选型

## Slide 7: Object detection

## Slide 8: 图像灰度化
图像灰度化：即进行gamma矫正
  为什么显示器要Gamma校正呢？因为人眼对亮度的感知和物理功率不 成正比，而是幂函数的关系，这个函数的指数通常为2.2，称为Gamma值。
计算公式：

## Slide 9: 不同滤波器
原图 高斯滤波 中值滤波

## Slide 10: 对比度增强
采用直方图正规化：

## Slide 11: 对比度增强（原图，高斯滤波，中值滤波）
原图 高斯滤波 中值滤波

## Slide 12
原图
高斯滤波
中值滤波
Roberts算子 prewitt算子 Canny算子

## Slide 13
原图
高斯滤波
中值滤波
Roberts算子 prewitt算子 Canny算子

## Slide 14: 边缘检测结论
1.通过调用训练好的resnet50_coco_best_v2.1.0参数模型，图像的类别显示错误，但是由于我们此处仅仅关注目标是否被截取出来，所以类别的错误不影响我们的实验。
2.从图片的角度来分析，高斯滤波器在此处相比于中值滤波器更加适用，并且，其效果比原图还略好。从边缘检测算子检测出的效果来看，经过高斯滤波后，在硬币上可以明显的观察到噪点的减少。从图片的角度来分析，经过了对比度拉升后，图片的明暗更加明显，图像对比度得到增强，由后面的边缘提取的效果来分析，经过了对比度拉伸，其外轮廓比未处理的图像要更加的清晰。
3. 在实验中也出现了失败的例子，例如这里中值滤波器的效果并不令人满意，尤其是经过对比度增强后，甚至出现了无法提取轮廓的情况，这是因为灰度只集中分布，拉伸效果不佳所引起。并且该图片中可能几乎没有什么椒盐噪声，所以中值滤波的优势也没能得到很好的提现。

## Slide 15: 六种算子的对比

## Slide 16: 梯度直方图

## Slide 17: 六种算子的对比

## Slide 18: 梯度直方图

## Slide 19: 阈值选择
人工调整思路：由于只有一个波峰，以0为中心，在尾部挑选阈值，试出最好的效果
大津法（Otsu）：假设已选定一个阈值k，C1是灰度级为[0，1，，2，…，k]的一组像素，C2是灰度级为[k+1,…，L-1]的一组像素，Otsu方法选择阈值k，使得C1、C2的最大类间方差最大。
因此使用大津法得出阈值也是一种人工选择外的较优的方法

## Slide 20: 边缘检测实验结论
roberts算子相较canny算子计算量少，效果相似，因此在工程实际中不应一位的追求复杂智能的算法，相比之下最简单的算法稳定且计算消耗小，在性能上相对最优的算法并没有太大的差别。
由于只有一个波峰，以0为中心，因此使用大津法得出阈值也是一种人工选择外的较优的方法

## Slide 21: 工作分配
蒋宇：
  图片采集、目标分割、图片预处理
叶明辉：
  光源选型、边缘检测算子对比，直方图分析